Betriebsanleitung

Elektro – Dampferzeuger “Hans-Dampf“

Typ 14 – 50

Hinweis

Die Dampferzeuger verlassen unsere Werkstatt in einwandfreiem Zustand.

Stellen Sie bei Empfang des Gerätes Transportschäden fest, so benachrichtigen Sie bitte umgehend das betreffende Transportunternehmen (siehe Merkblatt)

Inbetriebnahme

1.	Sicherheitsventil überprüfen

  - Rändelmutter lösen

  - Rändelmutter anheben und Ventilstift auf axiale Beweglichkeit prüfen

Bei Unbeweglichkeit des Ventielstiftes darf der Dampferzeuger nicht in Betrieb genommen werden (Explosionsgefahr). Siehe auch Wartungsanleitung.

  - Rändelmutter festdrehen

2.	Wasser einfüllen

  - Entleerungshahn schließen

  - Überlaufhahn der gewünschten Füllhöhe öffnen

  - Wasserschlauch an Wassereinfüllrohr anschließen

  - Wasser einfüllen bis zur gewünschten Füllhöhe

Obere Füllhöhe darf nicht überschritten werden

  - Überlaufhahn schließen

  - Wasserschlauch abnehmen

  - Dampfschlauch an Dampfaustrittsrohr anschließen

3.	Einschalten

  - Schaltschrank verschließen

  - Netzstecker in Netzsteckdose einführen

  - Regelschalter für gewünschte Heizleistung einstellen

(Stufe “3“ kann sofort gewählt werden)

4.	Dämpfen

  - Dampfleistung nach Wunsch über Regelschalter (Stufe “1“ bis “3“) einstellen

  - Wasser nachfüllen (bei Bedarf), wenn weiße Betriebsleuchte erlicht und rote Kontrolllampe aufleuchtet; Regelschalter auf “0“ stellen, Sicherheitsventil anheben, damit Restdruck entweichen kann, Dampfschlauch entfernen, Wasserschlauch anschließen; Behälter neu befüllen, siehe Punkt 2.

5.	Ausschalten

  - Regelschalter auf “0“ stellen

  - Netzstecker ziehen

  - Sicherheitsventil anheben, Druck abbauen

  - Dampfschlauch abnehmen

  - Entleerungshahn öffnen

  - Restwasser ablassen

Vor dem öffnen des Schaltschrankes ist unbedingt der Netzstecker zu ziehen